## Slide 1: PIANO NAUTICO
Sistema pratico per l’utilizzo del reticolato di Mercatore
Per andare avanti cliccare col mouse
A cura del prof. VENERUSO Enrico
I.I.S.S. “ Duca degli Abruzzi “ Napoli

## Slide 2
Il piano nautico serve a creare una carta nautica approssimata di una piccola porzione di costa in mancanza di una carta locale particolare sfruttando il reticolato di Mercatore.
Essendo la porzione di costa molto piccola non si avrà il problema della latitudini crescenti, ma comunque nel creare la scala si terrà conto anche di questo problema.

## Slide 3: Iniziamo la costruzione del nostro piano
Elementi necessari per la costruzione del piano nautico sono la conoscenza delle coordinate geografiche dei punti cospicui sulla costa che vediamo ma che non abbiamo la carta che li rappresenta, questi elementi possono essere ricavati da carte nautiche generali, dai portolani o dal libro dei fari e fanali.

## Slide 4: 1^ operazione
Ipotizziamo di dover inserire sul foglio questi tre punti cospicui :
Una chiesa di coordinate : φ = 40° 10’ N
λ = 14° 20’ E
2. Un faro di coordinate : φ = 40° 15’ N
λ = 14° 31’ E
3. Un promontorio di coordinate : φ = 40° 05’ N
λ = 14° 11’ E

## Slide 5: Costruiamo la scala
Sommiamo le tre latitudini in modo non algebrico :
40° 10’ + 40° 15’ + 40° 05’ = 120° 30’
Dividiamo 120° 30’ = 40° 10’
3
Quindi dovremo costruire una scala con angolo di 40 °

## Slide 6
La nostra scala sarà 1 cm = 1 nm (miglio marino)
Tracciamo una linea di base
con una dimensione massima pari alla maggiore Δλ
λ’ 14° 31’ E - λ 14° 11’ E = 00° 20’ E
2. Tracciamo un angolo di 40°
3. Dividiamo le linee in 1cm = 1 nm
40°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Δφ e m
Δλ e μ

## Slide 7
Adesso inseriamo il primo punto a piacere, in questo caso abbiamo scelto la chiesa :φ = 40° 10’ N - λ = 14° 20’ E.
Quindi calcoliamo le differenze di latitudine e longitudine tra la chiesa ed i restanti punti : faro Δ φ = 05’ N - Δ λ = 11’ E : : promontorio = Δ φ = 05’ S - Δ λ = 09’ W
Ora dalla posizione della chiesa tracciamo il meridiano e parallelo e inseriamo gli altri due punti
5’ N
11’ E
FARO
CHIESA
promontorio
09’ W
05’ S
5’ N

## Slide 8
Fatto questo possiamo immaginare una linea di costa come questa
FARO
promontorio